## Slide 1
Decode KV · 控制消息与单边 RDMA
Decode 读前缀时，控制消息只交换地址
1 / 2
注册只做一次：ram 元数据含 addr、length、rkey；rpc_meta 含 ip 和 rpc_port；首次 QP 交换 qp_num、lid、gid
PD 直连由 Prefill 发起 WRITE。KV 池由 Decode 发起 READ。字节进入本端 HBM 后才开始 attention。
PD 直连 Prefill 把 KV 写入 Decode
KV 池 Decode 自己把 KV 读回
控制
调度 → Decode
带上 do_remote_prefill、remote_host、remote_port，并分配本地 block。
控制
Decode → Prefill，ZMQ
送出 hostname、rpc_port、各层 kv base、block id。这是控制消息，不是 KV 本体。
数据
Prefill → Decode HBM
RDMA WRITE。源是 Prefill 的 block，目的地址是 Decode base 加 block 乘 block_len。
控制
Prefill → Decode，ZMQ
返回 TRANS_DONE。Decode 收到后才 forward。失败则是 TRANS_ERROR。
控制
Decode → Master
GetReplicaList(block key)。Master 给出可读副本，并发放读租约。
控制
Master → Decode
MEMORY 返回 endpoint 和 buffer_address。LOCAL_DISK 返回盘所在节点的 rpc。
数据
Decode → 远端内存
内存副本直接 RDMA READ。盘副本先 RPC，对端把对象读进暂存，再 READ 这块暂存。
控制
本端 CQ → Decode
全部 slice 为 COMPLETED 后，前缀 KV 已经在本地 HBM，Decode 开始 attention。
Notes: 这一页说明 Decode 读取已有前缀 KV 的两条控制路径，都不是时序轴。PD 直连来自 vLLM MooncakeConnector。调度在 kv_transfer_params 里放 do_remote_prefill、remote_host、remote_port。Decode worker 的 receive_kv 经 ZMQ 把 MooncakeAgentMetadata 发给 Prefill：remote_hostname、remote_port、kv_caches_base_addr、block_ids、request_ids。Prefill 的 send_kv_to_decode 计算 src = 本端 layer base + local block * block_len，dst = Decode layer base + remote block * block_len，调用 batch_transfer_sync_write。数据面是 Prefill 发起的 RDMA WRITE，Decode 网卡把字节 DMA 进已注册 HBM。ZMQ 回 TRANS_DONE 后 Decode 才把该请求记入 finished_recving。save_kv_layer 不参与这次读取。KV 池路径来自 Mooncake Store。Decode 对 Master 发 GetReplicaList(key)，响应含 replicas、lease_ttl_ms。MEMORY 副本用 TransferEngine RDMA READ buffer_address。LOCAL_DISK 副本先对持有节点发 BatchGetOffloadObject，对端从 SSD 读入 ClientBuffer，响应含 batch_id、pointers、transfer_engine_addr，Decode 再 RDMA READ 这块暂存，然后 release_offload_buffer。SSD 不是 RDMA 的目标地址。两条路径的 TransferRequest 都只有 opcode、source、target_id、target_offset、length。位置在控制面已经变成地址。

## Slide 2
Decode KV · 控制消息与单边 RDMA
Decode 新 KV 先留在本端，入池才写出去
2 / 2
注册只做一次：ram 元数据含 addr、length、rkey；rpc_meta 含 ip 和 rpc_port；首次 QP 交换 qp_num、lid、gid
本步 attention 的 K、V 写进本地 HBM。MooncakeConnector 的 save_kv_layer 不向外发送。
默认 只留在本端 HBM
入池 控制面先分配，再 WRITE
数据
Attention → 本端 HBM
新 token 的 K 和 V 写入下一个本地 block。这一步没有 TransferRequest。
控制
调度 → 下一步 Decode
后续 token 直接读这块本地 KV。不查 Master，也不打开远端 segment。
控制
请求结束 → 仍在本地
Connector 不把 Decode 新 KV 推回 Prefill。要复用才走右侧入池。
这块 HBM 在启动时已经注册。下一步 Decode 按本地 block 地址读取，不打开远端 segment，也不产生完成队列。
控制
Decode → Master
PutStart(key, 字节数)。对象先记为 PROCESSING，读者还看不见。
控制
Master → Decode
返回 segment 和 offset。本机 segment 是 Host DDR，远端 segment 是 remote DDR。
数据
Decode → 这段内存
本机做拷贝。远端 post RDMA WRITE。盘不在这次请求里。
控制
Decode → Master
PutEnd。副本变为 COMPLETE，其他 Decode 的 GetReplicaList 才能读到。
控制
Master → 持有副本的客户端
PutEnd 之后或淘汰时，客户端把对象写入本地 SSD，副本改为 LOCAL_DISK。
写到哪里在控制面定完。TransferRequest 只剩 opcode、本地地址、segment、offset、length。
远端 DDR 是访存语义。SSD 要等卸载控制把对象装进暂存，才再次变成 RDMA READ。
Notes: Decode 写 KV 分默认路径和入池路径。vLLM MooncakeConnector.save_kv_layer 直接返回，不提交 TransferRequest。新 token 的 KV 留在 Decode 进程已经 registerLocalMemory 的 HBM 里，下一步 attention 本地读取。要放进 Mooncake Store 给别的请求复用时，走两阶段元数据。PutStart 在 Master 上占配额、按 AllocationStrategy 从某个 segment 分配缓冲，副本状态为 PROCESSING，把 endpoint 和 buffer_address 还给 Decode。segment 属于本机时，写入就是到 Host DDR 的本地拷贝；segment 属于别的节点时，Decode 作为发起方 post IBV_WR_RDMA_WRITE，对端网卡按 rkey 做 DMA，对端 CPU 不读请求。PutEnd 校验写者后把副本标为 COMPLETE。失败则 PutRevoke，释放缓冲。SSD 不是 TransferRequest 的一种 opcode。enable_offload 时，COMPLETE 之后由 Master 控制面排队，客户端把对象写入 MOONCAKE_OFFLOAD_FILE_STORAGE_PATH，副本类型变为 LOCAL_DISK。offload_on_evict 则拖到淘汰时才写盘。读这条副本的控制消息是 BatchGetOffloadObject，数据面仍是对暂存缓冲的 RDMA READ。