## Slide 1
结论
Decode 什么条件下用 SSD 池，什么时候必须用 DDR 池
历史 KV 的数值不变，每步用新的 Q 重读一遍。池子只承接 HBM 放不下的缺页，从第二个 token 起计入 TPOT。
Decode KV 池
1 / 4
不进池
HBM 装得下
历史 KV 能整段留在 decode 侧 HBM。冷前缀若在第一个 token 之前装进 HBM，装载记在 TTFT。
每步只读 HBM，并把新 token 的 KV 写回 HBM。这一步不访问池子。
可以用 SSD
大页把接口喂满
缺页在 TPOT 上，同一层连续存放并按层大读，接口被喂满。合同看平均 TPOT，或没有 TPOT 合同。
平均传输时间由接口带宽决定，与 DDR 相同。
必须用 DDR
喂不满，或要保 p99
缺页在 TPOT 上，而且是小页随机读，或合同写 p99，或单次 IO 的时延已经大于剩余预算。
这时 SSD 喂不满接口，或长尾直接进每一个 token。

## Slide 2
计时
只有缺页的重读进入 TPOT
交接和第一个 token 的取数记在 TTFT。第二个 token 起，不在 HBM 里的历史 KV 每步重读，才计入 TPOT。
Decode KV 池
2 / 4
1
交接
TTFT
Prefill 把 prompt 的历史 KV 交给 decode。这些 K、V 的数值到这里已经定稿。
2
第一个 token
TTFT
读 HBM 里的历史 KV，算出这个 token，把增量 KV 写回 HBM。这时若还要从池里取缺页，仍记在 TTFT。
3
后续每个 token
TPOT
用新的 Q 重读全部历史 KV。留在 HBM 的读 HBM，不在的读池。被驱逐的页下一步还要再读。
4
逐层重叠
TPOT
下一层的取数可以盖在当前层计算下面。不超过计算，池子只占带宽；超出的部分加进这一步。

## Slide 3
判据
接口带宽相同，差别只在单次 IO 有多大
长上下文只提供字节数。单次 IO 够大，SSD 与 DDR 的平均时间相同；读变成小页，就必须改用 DDR。
Decode KV 池
3 / 4
每步访问多少字节
每 token KV = 2 × 层数 × KV 头数 × 头维 × 字节
单步读取 = 缓存长度 × 每 token KV
单步写入 = 每 token KV
本步池读取 = 不在 HBM 中的历史 KV
单次读取时间 = IO 字节 / 接口带宽 + 介质时延
70B、GQA、BF16：80 层、8 个 KV 头、头维 128。每 token 320KB。缓存 32768 时单步读取 10GB，每层 128MB。历史内容与上一步相同，只多一个 token。
按层大读，可以用 SSD
写按一个 token 的小页追加，读按层收成一次区间读。已在 HBM 的部分从区间去掉，长度不超过逐层缓冲，再拆成数 MB 条带。
50GB/s、时延差 100 微秒时，大约 5MB 以上时延就可忽略。一层 128MB 的大读里，时延只占百分之几。
小页或 p99，必须用 DDR
每层每个 token 约 4KB。32K 上下文一步约 260 万次读，要喂满 50GB/s 需要约每秒 1200 万次。SSD 的随机 IOPS 先到顶。
合同若写 p99，垃圾回收的停顿也不随大流量摊薄。

## Slide 4
总表
先看缺页在不在 TPOT 上，再看这次读能不能喂满接口
HBM 装得下就不进池。装不下时，大页连续读且合同看平均，可以用 SSD；小页随机读或要保 p99，必须用 DDR。
Decode KV 池
4 / 4
场景 | 选择 | 原因
历史 KV 能整段留在 decode 侧 HBM | 不进池 | 每步只读 HBM，池子不在 TPOT 上
冷前缀在第一个 token 之前装入 HBM | SSD 可以 | 只搬一次，时间记在 TTFT
长上下文按层连续大读，合同看平均 | SSD 可以 | 接口被喂满，平均时间与 DDR 相同
离线吞吐，没有 TPOT 合同 | SSD 可以 | 时延和垃圾回收长尾不进预算
小页随机读，上下文变长则 IO 次数上升 | 必须 DDR | SSD 喂不满同一条接口
合同写的是 p99 TPOT | 必须 DDR | 垃圾回收的停顿不随大流量摊薄
单次 IO 太小，时延差大于剩余预算 | 必须 DDR | 介质时延直接加进每一个 token