## Slide 1
UBC · CTP 拥塞控制 · 对照连接级 CC
连接各管一份状态，UBC 按目的和虚通道共用一份
1 / 1
UBC 即 UB_CTP · 连接级指 TCP、RoCE 的 QP、UB 的 RTP · CTP 上下文键是 {DCNA 低 16 位, VL}
同一目的上开很多条流时，连接级 CC 每条流各有一份窗口；UBC 把这些流收成目的加 VL 的一份速率。
连接级 CC
一条连接，一份拥塞状态
1
建一条连接
TCP 会话、RoCE 的 QP、RTP 的 TP Channel
2
这条连接自带一份状态
拥塞窗口，或这条连接自己的发送速率
3
反馈回到这条连接
ACK、TPACK，或标着这条连接的 CNP
4
只改这一份窗口或速率
其他连接保持自己的状态
去往同一目的的 N 条连接 = N 份状态
UBC 的 CTP
旧名 UBC_CTP，现名 UB_CTP
1
报文直接发出
简易传输，一个包带完一条事务
2
状态按目的和 VL 取
键是 {DCNA[15:0], VL}
3
反馈来自下层
交换机打 FECN，接收端回独立 CNP
4
按这份共享速率发送
逐跳重传和信用留在链路层
同一目的、同一 VL 的流 = 1 份速率
 | 连接级 CC | UBC 的 CTP
状态挂在哪 | 每一条连接 | 目的 CNA 的低 16 位，再加 VL
反馈回到哪 | 回到发出它的那条连接 | 独立 CNP，按目的和 VL 归到同一份
同一目的上的多条流 | 各调各的窗口或速率 | 同一 VL 上共用一份速率
可靠闭环放在哪 | 端到端重传和拥塞窗口在同一条连接上 | 逐跳重传和信用在链路层，速率在这份共享状态上
Notes: 这页对照的是拥塞状态的粒度。连接级 CC 包括 TCP、RoCE 按 QP、以及 UB 可靠传输 RTP 按 TP Channel：每条连接一份窗口或速率，确认回到这条连接，只更新这一份。UBC 是简易传输 CTP。hcomm 里 COMM_PROTOCOL_UBC_CTP 与 COMM_PROTOCOL_UB_CTP 是同一个枚举值 4；可靠传输的旧名 UBG 现为 UB_RTP。昇腾 950 架构白皮书 4.6.1：CTP 不支持端到端可靠重传，带宽按 9 个 Port 计，简易传输下也可以多路径；RTP 支持端到端重传，可靠带宽按 4 个 Port 计。术语表：CTP 借助下层协议共同提供可靠和拥塞控制。CTP 拥塞上下文的键是 {DCNA[15:0], VL}。目的 CNA 为 24 位时，索引用的仍是低 16 位。同一目的、同一 VL 上的 CTP 流共用这一份速率。CTP 没有 TPACK。LDCP、CAQM 那种靠传输层确认回传窗口的算法在 RTP 上闭合。CTP 的拥塞信号是交换机 FECN 和接收端独立 CNP，发送端调的是这份共享速率。可靠性由链路层逐跳重传和信用流控承担。