## Slide 1
GLM-5.3 发布权重 · 外推到 10T
同一骨架，只加路由专家
1 / 5
GLM-5.3 外推到 10T · 128 卡副本 · 权重 FP8 · 带宽取峰值 80% · Cube 16 行对齐
最新发布权重是 GLM-5.3，架构与 GLM-5.2 相同。官方口径 744B / 40B。10T 冻结层数、宽度和 top-8，只加路由专家。
项目 | GLM-5.3 发布权重 | 10T 外推 | 备注
回推总参数 | 7.433×10^11 | 1.000×10^13 | 不含 MTP。官方 744B，差额是 MTP 与舍入
路由专家 | 256 | 3526 | ×13.8。增量只记在专家个数上
激活参数 | 3.92×10^10 | 3.92×10^10 | 每 token 仍是 8 个路由专家 + 1 个共享
激活比 | 5.28% | 0.39% | 专家表变大，单 token 激活不变
FP8 专家表 | 0.725 TB | 9.983 TB | 单专家全层 2.831 GB。发布精度是 FP8
层 / 隐藏 / 中间维 | 78 / 6144 / 2048 | 同左 | 前 3 层稠密，后 75 层 MoE
注意力 | MLA-256，DSA top-2048 | 同左 | 21 层有 indexer，每 4 层共享一次
单 token 专家通信 | 1.106×10^7 字节 | 同左 | 8 × 3 × 6144 × 75，与专家总数无关
单 token KV | 47700 字节 | 同左 | 78×576 + 21×132，按 FP8 布局
外推式：总参数 = 专家数 × 2.831×10^9 + 1.860×10^10。单个专家 = 3 × 6144 × 2048 × 75。
GLM-4.5 到 GLM-5：总参数约 ×2.1（355B 到 744B），激活 ×1.25（32B 到 40B），层数从 92 降到 78。增量主要进专家表。
技术报告正文写 80 层，发布 config 是 78 层。外推跟权重。
Notes: GLM-5.3 config：78 层，隐藏 6144，moe 中间维 2048，256 路由专家，1 个共享，top-8，前 3 层稠密。MLA：kv_lora 512 + rope 64 = 576，64 头，qk 256，v 256，q_lora 2048。DSA：index_topk 2048，indexer 头 32、维 128。indexer_types 里 21 层为 full，其余 shared，即 IndexShare 每 4 层一次。主干回推 743.3B，激活 39.23B。官方口径 744B-A40B。10T：E=3526，总参数 1.000e+13。专家 FP8 字节等于参数个数，因为发布量化是 FP8 e4m3，不是 FP4。上下文窗口发布值为 1,048,576。词表 154880。

## Slide 2
Prefill · TTFT ≤ 10 秒 · KV 命中 90%
1M 的 TTFT 是 0.47 秒
2 / 5
GLM-5.3 外推到 10T · 128 卡副本 · 权重 FP8 · 带宽取峰值 80% · Cube 16 行对齐
一条请求在一个 128 卡副本上。90% 的 KV 走参数面，只现算 10%。1M 现算 0.46 秒，读 KV 8.8 毫秒，读权重 26.0 毫秒。
并行策略
 | Attention | MoE
并行 | 机内 TP=8 KV 按 token 切到 8 卡，16 个节点 DP | 超节点 EP=128 3526 个专家，每卡 27.5 个
通信域 | 8 卡 fullmesh，有效 40 GB/s | D2D 总线有效 320 GB/s 命中的 KV 走参数面 40 GB/s
每卡权重 | 注意力 13.07 GB / 8 = 1.63 GB FP8 | 路由专家 78.0 GB FP8 共享专家 2.83 GB，每卡一份
这一阶段 | indexer 按 q × S q = 0.1 × S | 专家 GEMM 只作用在现算的 10% 上
1M、90% 命中，10 秒怎么还有余量
这一笔 | 算法 | 1M 时
indexer | 21 层 × 8192 × q × S / (128×486×10^12) | 0.31 秒
稀疏 MLA | 78 层，每个新 token 看 2048 条 | 0.02 秒
专家 GEMM | 9 个专家 × 2.831×10^9 参数 × 2 × q | 0.09 秒
投影 + 稠密层 | 注意力投影和前 3 层稠密 MLP | 0.05 秒
读 KV | 0.9 × S × 47700 / (128 × 40×10^9) | 8.8 毫秒
合计 | 先读 KV，再取现算和读权重里较长的一项 | 0.47 秒
Notes: 命中率 90% 是本轮假设。现算 token q = 0.1S，每个新 token 仍要看满整个 S。indexer 点积：32 头 × 128 维 × 2 = 8192 FLOP/对。只有 21 层真的算 indexer，其余 57 层复用 top-2048 下标。稀疏 MLA：64 头 × 256 维，QK 和 AV 合计每条 65536 FLOP，78 层都做，但每 token 只看 2048 条。1M：indexer 0.309s，稀疏 0.018s，专家 0.087s，投影 0.045s，稠密 0.002s，现算 0.460s。参数面读 KV 8.79 ms，读权重 26.0 ms。TTFT 0.469s。4K 到 128K 时现算还没超过读权重，TTFT 约 26 毫秒。512K 为 0.16 秒，1M 为 0.47 秒。

## Slide 3
Decode · TPOT ≤ 10 毫秒
10 毫秒、短输入，全局批 98
3 / 5
GLM-5.3 外推到 10T · 128 卡副本 · 权重 FP8 · 带宽取峰值 80% · Cube 16 行对齐
10 毫秒里 9.5 毫秒在读被叫醒的专家。每卡 27.5 个专家全部叫醒要 25.3 毫秒，这一档做不到。注意力侧只有 0.5 毫秒。
并行策略
短输入（4K）、全局批 98，这一步怎么加
 | Attention | MoE
并行 | TP=8，DP=16 每组 token 数 = BS / 16 | EP=128 每卡 27.5 个专家
通信 | 每层机内 allreduce 这一步 0.3 毫秒 | 最忙卡 BF16 combine 这一步 0.01 毫秒
访存 | 注意力权重 1.63 GB 这一步 0.5 毫秒 | 只读被命中的专家 这一步 9.5 毫秒
计算 | Cube 行数 = BS / 16 不足 16 按 16 行砖 | 每个命中专家约 1.1 个 token 效率约 7%
笔 | 白话 | 时间
命中 | 1 − exp(−8×98 / 3526) = 20% 最忙卡按均值 + 2σ，约 9.7 个 | —
读专家 | 9.7 × 2.831 GB + 共享 2.83 GB 除以 3.2 TB/s | 9.5 毫秒
读注意力 | 1.63 GB / 3.2 TB/s 长于机内 allreduce 的 0.3 毫秒 | 0.5 毫秒
专家计算 | 每个命中专家约 1.1 个 token 16 行砖，效率 7% | 1.2 毫秒
两路通信 | 机内 allreduce 0.3 毫秒 专家 combine 0.01 毫秒 | 更短
相加 | 注意力侧取 0.5，专家侧取 9.5 | 10.0 毫秒
4K
98
全局批
每卡 0.8 条
32K
97
全局批
每卡 0.8 条
128K
96
全局批
每卡 0.8 条
1M
29
全局批，每卡 0.2 条
39% 经 H2D 读
Notes: BS 是 128 卡全局批。BS=98 时命中率 0.199，最忙卡 9.69 个专家。读权重 9.45 ms，专家计算 1.15 ms，allreduce 0.29 ms，注意力权重 0.51 ms，合计 9.99 ms。全部路由专家加共享专家 (78.0+2.83) GB / 3.2 TB/s = 25.3 ms，超过 10 ms。1M 时 HBM 只能放 17 条，10 毫秒的批是 29，多出来的 KV 走本卡 H2D 51.2 GB/s。

## Slide 4
Decode · TPOT ≤ 30 毫秒
30 毫秒、短输入，全局批 1808
4 / 5
GLM-5.3 外推到 10T · 128 卡副本 · 权重 FP8 · 带宽取峰值 80% · Cube 16 行对齐
专家可以全部叫醒，读权重停在 25.3 毫秒。剩下的预算被机内 8 卡 allreduce 用掉，4.7 毫秒。专家域通信只有 0.3 毫秒。
并行策略 · 和 10 毫秒同一份切分
短输入、全局批 1808，这一步怎么加
 | Attention | MoE
并行 | 仍是 TP=8，DP=16 1808 / 16 = 113 条 / 组 | 仍是 EP=128 每卡 27.5 个专家全醒
通信 | allreduce 随批线性涨 这一档是注意力侧最长 | combine 走 320 GB/s 0.3 毫秒，短于读权重
访存 | 4K 全在 HBM 更长则走本卡 H2D | 78.0 GB 路由 + 2.83 GB 共享 / 3.2 TB/s = 25.3 毫秒
计算 | 注意力计算 1.2 毫秒 短于 allreduce | 每专家约 4 个 token 效率 26%，计算 5.7 毫秒
笔 | 白话 | 时间
读权重 | 命中率 98%，27.5 个专家全读 加共享专家，除以 3.2 TB/s | 25.3 毫秒
机内通信 | 每组 113 条 × 6144 × 2 字节 78 层 × 2×7/8 / 40 GB/s | 4.7 毫秒
专家计算 | 1808 × 8 / 3526 ≈ 4 token / 专家 对齐效率 26% | 5.7 毫秒
专家通信 | 最忙卡 combine / 320 GB/s | 0.3 毫秒
注意力计算 | 短输入的 indexer、稀疏 MLA 和投影 | 1.2 毫秒
相加 | 注意力侧取 4.7，专家侧取 25.3 | 30.0 毫秒
4K – 8K
1808
全局批，每卡 14.1 条
全在 HBM
32K
760
全局批，每卡 5.9 条
26% 经 H2D 读
128K
314
全局批，每卡 2.5 条
55% 经 H2D 读
1M
66
全局批，每卡 0.5 条
73% 经 H2D 读
Notes: BS=1808，命中率 0.983，读权重 25.26 ms，allreduce 4.74 ms，专家计算 5.68 ms，注意力计算 1.23 ms，专家通信 0.33 ms，合计 29.99 ms。HBM 余量：每卡 96 − 78.0 − 2.83 − 1.63 − 0.68 − 6 = 6.87 GB，128 卡共 879 GB。KV 47700 字节/token。4K 一条约 195 MB，HBM 能放 4498 条，1808 条不用 DDR。溢出进 GPU 的口是本卡 H2D，64×0.8 = 51.2 GB/s。远端 DDR 也走这条 H2D。

## Slide 5
Decode · 不同输入下的最大全局批
1M 时 10 毫秒批 29，30 毫秒批 66
5 / 5
GLM-5.3 外推到 10T · 128 卡副本 · 权重 FP8 · 带宽取峰值 80% · Cube 16 行对齐
全局批是 128 卡一份副本上的条数，每卡 = 全局批 / 128。HBM 放不下的 KV 走本卡 H2D，每卡 51.2 GB/s。远端 DDR 进卡也走这条 H2D。
输入 | 每条 KV | HBM 能放 | 10 毫秒全局批 | 每卡 | 30 毫秒全局批 | 每卡 | 30 毫秒的 KV 放哪
4K | 195.4 MB | 4498 | 98 | 0.8 | 1808 | 14.1 | 全在 HBM
8K | 390.8 MB | 2249 | 98 | 0.8 | 1808 | 14.1 | 全在 HBM
32K | 1.56 GB | 562 | 97 | 0.8 | 760 | 5.9 | 26% 经本卡 H2D
128K | 6.25 GB | 140 | 96 | 0.8 | 314 | 2.5 | 55% 经本卡 H2D
256K | 12.50 GB | 70 | 82 | 0.6 | 197 | 1.5 | 64% 经本卡 H2D
512K | 25.01 GB | 35 | 50 | 0.4 | 117 | 0.9 | 70% 经本卡 H2D
1M | 50.02 GB | 17 | 29 | 0.2 | 66 | 0.5 | 73% 经本卡 H2D
每卡 KV 余量 = 96 − 78.0 − 2.83 − 1.63 − 0.68 − 6 = 6.87 GB，128 卡合计 879 GB。专家表按 FP8 占掉 78 GB。
10 毫秒在 128K 及更短仍卡在读专家权重，全局批约 96–98。1M 时 HBM 只能放 17 条，批开到 29，多出来的走 H2D。
30 毫秒在 8K 及更短是 1808，卡在读满专家 25.3 毫秒加机内 allreduce 4.7 毫秒。从 32K 起 HBM 先满。
Prefill 按 90% KV 命中。4K 到 1M 的 TTFT 都在 10 秒内，1M 是 0.47 秒。
Notes: 存量 = S × 47700 字节。一步读取 = 21×132×S 的 indexer 扫描，加上 78×min(2048,S)×576 的稀疏 latent。按 1,048,576 token 计，存量 50.0 GB，一步 indexer 扫描 2.91 GB，稀疏部分 92 MB。通路并行，取最慢的一条，再加专家阶段。10 毫秒全局批：4K 98，8K 98，32K 97，128K 96，256K 82，512K 50，1M 29。30 毫秒全局批：4K 1808，8K 1808，32K 760，128K 314，256K 197，512K 117，1M 66。