## Slide 1
NVIDIA Vera Rubin POD · BlueField-4 STX
盘只进本托盘的 BlueField-4，托盘之间只经过铜质 Spine
出机架只有交换机托盘前置的光口。单层光连到 Spectrum-6 SPX，再接到计算节点上的 BlueField-4。
STX 存储机架内部 · MGX ETL，Spectrum-X 铜质 Spine
NVMe 闪存
本托盘的 KV 介质。
G3.5 上下文层。
不直接上交换机。
NVMe
存储托盘 1 · BlueField-4 STX
Vera CPU
DOCA Memos：KV 放置与存储服务
ConnectX-9 SuperNIC
NVMe-oF / RDMA，加密与 CRC
NVMe 闪存
本托盘的 KV 介质。
G3.5 上下文层。
不直接上交换机。
NVMe
存储托盘 2 · BlueField-4 STX
Vera CPU
DOCA Memos：KV 放置与存储服务
ConnectX-9 SuperNIC
NVMe-oF / RDMA，加密与 CRC
铜质 Spine
预集成线缆盒
后端口进来
托盘之间
多对多
仍是一层网络
Spectrum-6
1U 交换机托盘
机架中部
后端口
接铜质 Spine
前置 32 个 OSFP
光口朝机架外
机架外 · 单层光
Spectrum-6 SPX 机架
POD 内机架到机架。
东西向与南北向都从这里走。
计算节点 BlueField-4
KV I/O 平面。
终结 NVMe-oF 与对象 RDMA。
Rubin GPU HBM
热 KV。解码前由 CMX 预取回来。
32×OSFP
单层光
盘到处理器
NVMe 只接到本托盘的 BlueField-4。Vera CPU 跑 DOCA Memos，ConnectX-9 走数据面。
机架内铜缆
200 Gb/s 通道经多台 Spectrum-6 交换机扇出。托盘之间多对多，仍然是一层网络。
机架外光缆
BlueField-4 STX 对计算侧的端口最高 800 Gb/s。计算侧由 Dynamo 与 NIXL 安排 KV 预取。
托盘数和每托盘盘数公开架构没有给出，图中只画两条托盘代表接法。STX 是 MGX ETL 存储机架，不是 NVLink 计算域。
Notes: 依据 NVIDIA Vera Rubin POD 技术博客（2026-03-19）与 CMX 技术博客（2026-03-16），以及 BlueField-4 STX 存储处理器产品说明。STX 存储机架基于 MGX ETL，Spine 为 Spectrum-X 以太网铜缆，不是 NVLink。1U Spectrum-6 交换机托盘位于机架中部，后端口接铜质 Spine，前置 32 个 OSFP 以单层光连接 POD 其余部分。机架内为 Spectrum-X 多平面，200 Gb/s 通道经多台交换机扇出，节点之间多对多且仍是一层网络。BlueField-4 STX 融合 Vera CPU 与 ConnectX-9，经 Spectrum-X 连接计算，每端口最高 800 Gb/s。CMX 是跑在该架构上的 G3.5 上下文层：NVMe 闪存保存可复用 KV，计算节点上的 BlueField-4 终结 NVMe-oF 与对象 RDMA。DOCA Memos 管理 KV 放置；Dynamo 与 NIXL 安排预取。Grove 按 KV 位置放置工作负载。盘数与托盘数未公开，图不标注具体个数。