## Slide 1
10T DeepSeek · 配置 2
两个时延目标都能在一份 128 卡副本上达到
1 / 5
配置 2 · 10T 外推 · 一份模型 128 卡 · 访存与通信取峰值 80% · 专家 GEMM 用 FP4，注意力用 FP8
TTFT 和 TPOT 分开算。最大输入由单条请求的 10 秒 TTFT 决定，两个目标共用这个输入。全局批由 Decode 的 TPOT 决定。
最大输入 · TTFT = 10.0 秒
6.54×10⁶
单条、无前缀命中。
6,535,920 token。
4K 单条只要 6.1 毫秒。
TPOT ≤ 10 毫秒
全局批 784
每卡 6.1 条。
4K 到 1M 都是这个批。
一份副本 7.86×10⁴ token/s。
TPOT ≤ 30 毫秒
全局批 4688
每卡 36.6 条。
约 70 万 token 以内不变。
一份副本 1.56×10⁵ token/s。
输入 | HBM 能放 | 10 毫秒全局批 | 30 毫秒全局批
4K | 67.2 万条 | 784 每卡 6.1 | 4688 每卡 36.6
128K | 2.55 万条 | 784 每卡 6.1 | 4688 每卡 36.6
1M | 3207 条 | 784 每卡 6.1 | 3502 每卡 27.4
6.54×10⁶ | 514 条 | 523 每卡 4.1 | 564 每卡 4.4
6.54×10⁶ 这一档，10 毫秒和 30 毫秒的批落到 HBM 容量附近：HBM 放 514 条，多出来的工作集走 H2D。
4K、命中 90% 时，同一份副本在 10 秒内还能同时做 3964 条 Prefill。Prefill 与 Decode 的副本数按到达率另配。
Notes: Smax=6535920, t=10.0000
4K TTFT=6.13 ms, 1M TTFT=0.408 s
prefill bs 4K/90%=3964, 1M/90%=15
10ms @4K t=9.97 ar=4.02 tw=5.96
30ms @4K t=29.98 ar=24.02 tw=5.96

## Slide 2
硬件 · 配置 2
链路按 Gb/s 换算，算力按精度拆开
2 / 5
配置 2 · 10T 外推 · 一份模型 128 卡 · 访存与通信取峰值 80% · 专家 GEMM 用 FP4，注意力用 FP8
项目 | 给出的峰值 | 80% 后参与计时 | 用在哪
专家 GEMM | 7 P @ FP4 | 7.00×10¹⁵ FLOP/s | 路由专家和共享专家
注意力 | FP4 的一半，FP8 | 3.50×10¹⁵ FLOP/s | indexer、HCA、稀疏注意力、投影
HBM | 180 GB，9 TB/s | 带宽 7.2 TB/s | 权重和驻留 KV
H2D | 每卡单向 800 Gb/s | 80 GB/s | 主机到卡
D2D | 每卡单向 400 Gb/s | 40 GB/s | 128 卡超节点上的专家 EP
机内 P2P | 16 卡 fullmesh，400 Gb/s | 40 GB/s | 注意力 TP=16 的 allreduce
参数面 | 400 Gb/s | 40 GB/s | Prefill 把 KV 交给 Decode
机器 DDR | 768 GB，1288.8 GB/s | 带宽 1031 GB/s | 16 卡一台，进卡再受 H2D 限制
400 Gb/s = 50 GB/s 峰值，有效 40 GB/s。800 Gb/s 有效 80 GB/s。
进卡的换入带宽取较慢的一条：H2D 80 GB/s，单卡分到的 DDR 为 1031/16 = 64.4 GB/s，所以按 64.4 GB/s。
128 卡 = 8 台 16 卡机器。注意力 TP=16、DP=8，留在机内 fullmesh。2469 个专家 EP=128，走 D2D。每卡 FP4 路由权重 38.9 GB，KV 余量 16.63 TB。
Notes: FP8 peak is FP4/2, the same ratio as Ascend 950 MXFP4 vs FP8. Attention weights in the 10T model are FP8 (19.35 GB). ROOM=16.627 TB, SPILL=64.44 GB/s, routed/GPU=38.86 GB, attn/GPU=1.21 GB.

## Slide 3
Prefill · 单条 · TTFT ≤ 10 秒
10 秒输入停在 6.54×10⁶，停在 indexer 和 HCA
3 / 5
配置 2 · 10T 外推 · 一份模型 128 卡 · 访存与通信取峰值 80% · 专家 GEMM 用 FP4，注意力用 FP8
这一笔 | 算法 | 6.54×10⁶ | 4K
CSA indexer | 30 层 × 2048 × S² / (128 × 3.50×10¹⁵) | 5.86 秒 | <0.1 毫秒
HCA | 31 层 × 1024 × S² / 同一 FP8 算力 | 3.03 秒 | <0.1 毫秒
稀疏注意力 | 每 token 1024 条压缩 KV + 128 滑窗 | 132.2 毫秒 | 0.1 毫秒
投影 | 每 token 3.87×10¹⁰ FLOP，FP8 | 564.6 毫秒 | 0.4 毫秒
专家 GEMM | 每 token 5.64×10¹⁰ FLOP，FP4 的 7 P | 411.5 毫秒 | 0.3 毫秒
读权重 | 每卡 38.9 + 4.03 + 1.21 GB / 7.2 TB/s | 6.1 毫秒 | 6.1 毫秒
送 KV | S × 4939.5 字节 / (128 × 40 GB/s) | 6.3 毫秒 | <0.1 毫秒
合计 | 计算与读权重取较长的一项，再加送 KV | 10.00 秒 | 6.1 毫秒
S² 两项合计 8.89 秒，线性项 1.11 秒。读权重 6.1 毫秒，送 KV 6.3 毫秒，都不改变这个长度。
1M 单条 TTFT 是 0.41 秒。若注意力按 BF16、算力再减半到 1.75 P，同一公式的最大输入是 4.58×10⁶。本页按 FP8 计。
Notes: Smax=6535920.460. 1M t=0.4075. BF16-attn sensitivity computed separately as 4.581e6.

## Slide 4
Decode · TPOT ≤ 10 毫秒 与 30 毫秒
短上下文的批不随长度变，约 80 万 token 后 30 毫秒先降
4 / 5
配置 2 · 10T 外推 · 一份模型 128 卡 · 访存与通信取峰值 80% · 专家 GEMM 用 FP4，注意力用 FP8
输入 | HBM 条数 | 10ms 批 | 每卡 | 这一步 | 30ms 批 | 每卡 | 这一步
4K | 672,342 | 784 | 6.1 | 10.0 毫秒 | 4,688 | 36.6 | 30.0 毫秒
128K | 25,504 | 784 | 6.1 | 10.0 毫秒 | 4,688 | 36.6 | 30.0 毫秒
1M | 3,207 | 784 | 6.1 | 10.0 毫秒 | 3,502 | 27.4 | 30.0 毫秒
6.54×10⁶ | 514 | 523 | 4.1 | 9.5 毫秒 | 564 | 4.4 | 29.9 毫秒
一步时间 = 注意力阶段 + 专家阶段，两段相加，沿用上一份 10T 时延模型。
4K、全局批 784：注意力阶段是机内 allreduce 4.02 毫秒，专家阶段是读权重 5.96 毫秒，合计 10.0 毫秒。专家 GEMM 0.10 毫秒，D2D 上的 EP 0.80 毫秒。
4K、全局批 4688：allreduce 24.0 毫秒，读权重仍是 5.96 毫秒，相加 30.0 毫秒。EP 4.8 毫秒，还没有超过 allreduce。
每卡 19.3 个专家在批到几百条时都被命中，读权重就停在 5.96 毫秒，不再随批变大。批再加大，只把 allreduce 拉长。
1M 的 30 毫秒批降到 3502，是因为 4688 条的存量超出 16.63 TB，溢出部分经 64.4 GB/s 的 H2D 读，这一笔变成 24 毫秒。10 毫秒在 1M 仍是 784，KV 读只有 0.57 毫秒。
Notes: S=4096 cap=672342 b10=784 t10=0.0100 ar=0.0040 h2d=0.0000 b30=4688 t30=0.0300 h2d30=0.0000
S=131072 cap=25504 b10=784 t10=0.0100 ar=0.0040 h2d=0.0000 b30=4688 t30=0.0300 h2d30=0.0000
S=1048576 cap=3207 b10=784 t10=0.0100 ar=0.0040 h2d=0.0000 b30=3502 t30=0.0300 h2d30=0.0240
S=6535920 cap=514 b10=523 t10=0.0095 ar=0.0027 h2d=0.0040 b30=564 t30=0.0299 h2d30=0.0242

## Slide 5
为什么是这个批 · Prefill 与 Decode 分开布
批停在机内 allreduce，副本数按到达率再配
5 / 5
配置 2 · 10T 外推 · 一份模型 128 卡 · 访存与通信取峰值 80% · 专家 GEMM 用 FP4，注意力用 FP8
 | TPOT 10 毫秒，批 784 | TPOT 30 毫秒，批 4688
机内 allreduce | 4.02 毫秒 | 24.0 毫秒
读专家权重 | 5.96 毫秒 | 5.96 毫秒
专家 GEMM | 0.10 毫秒 | 0.51 毫秒
D2D 上的 EP | 0.80 毫秒 | 4.8 毫秒
相加 | 9.98 毫秒 | 30.0 毫秒
allreduce 走 16 卡 fullmesh。TP=16、DP=8，每层字节是 2×(15/16)×⌈全局批/8⌉×7168×2，61 层除以 40 GB/s。
D2D 有效只有 40 GB/s，但这个批上的 EP 仍短于 allreduce。把 D2D 加宽，10 毫秒和 30 毫秒的批不会先变大。要加批，得缩短机内 allreduce，或让两段在时间上叠起来。
4K、输出 512、命中 90% | Prefill 请求/秒 | Decode 请求/秒 | 副本比 P:D
TPOT 10 毫秒 | 396 | 153 | 1 : 2.6
TPOT 30 毫秒 | 396 | 305 | 1 : 1.3
一份 128 卡副本的 Prefill，在 10 秒、4K、90% 命中下是 3964 条、396 请求/秒。Decode 按上面的批和 TPOT 出 token，再除以 512。
节点数可以按这个比加副本。单副本的 TTFT 和 TPOT 不随副本数变化。
Notes: Decode req/s at 10ms = 784/0.00998/512. At 30ms = 4688/0.02998/512. Prefill req/s = 3964/10.