## Slide 1
Decode · DDR 池直挂总线 · 拉高 batch
每次都问 Master，换入换出会被控制面堵住
1 / 1
HBM 只留当前 batch 的工作集。其余 KV 在直挂总线的 DDR 池。KV 字节走 DMA，Master 只发池内偏移和租约。
每次 swap 都问 控制面堵住 DMA
块还在池里 只查卡上的块表
Decode 卡
要换入或换出一块 KV
块 id，字节数，换入或换出
Master
查目录，分配或续租
池内偏移，长度，租约
Decode 卡
拿到地址后才发 DMA
KV 字节，走总线
DDR 池
按偏移读写这块 KV
Decode 卡 · 块表
已有池内偏移、长度和租约
KV 字节，走总线
DDR 池
按块表里的偏移读写
Master
这次没有消息。租约未到期，块也未被释放。
再问一次，返回的仍是块表里的同一行。
有必要再问的时机：新块第一次进池、块从池中释放、租约到期。
一块 4 MB、总线 64 GB/s 时 DMA 约 0.06 ms。一次往返按 0.2 ms 计，多卡排队后更长，先于总线饱和。
跨卡共享的 DDR 池才设 Master · 单机进程内的 host DDR 块表不走这跳 · 0.06 ms / 0.2 ms 是估算量级
Notes: 这页描述的是一个为拉高 batch 而把 DDR 池做成跨卡共享、并由 Master 发放池内偏移的设计。数据面是 Decode 卡经总线对 DDR 池做 DMA，KV 字节不进 Master。控制面每次如果都走，Decode 送出块 id、字节数、换入或换出；Master 返回池内偏移、长度、租约。地址写进卡上块表之后，租约未到期且块未被释放时，换入换出只查块表。有必要再问 Master 的是三类事件：新块第一次进池、块从池中释放、租约到期。估算：4 MB / 64 GB/s 约 0.06 ms。不排队的一次 RPC 按 0.2 ms。一步 20 ms、batch 32、每请求换入换出各一块时，单卡约 3200 次/秒；8 卡约 2.6 万次/秒，单线程 Master 按 50 us 服务约 2 万次/秒，队列会涨。当前 vLLM OffloadingConnector 与 SGLang HiCache L2 的 host DDR 是进程内块表，路径上没有这跳 Master。MooncakeStore 的 PutStart / GetReplicaList 用在跨节点对象池的写入和未命中读取，不是每个 decode step 的换入换出。